1 Zakres prac

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ulasku   gmina  Somianka . Jest to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony , wykonany w technologii tradycyjnej.

W skład zadania wchodzi:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie ustalonym w przedmiarze

- Oczyszczenie elewacji, skucie tynków ościeży.

- Termorenowacja zewnętrznych ścian budynku

- Ocieplenie dachu

- Wymiana rynien i rur spustowych obróbek blacharskich oraz montaż instalacji odgromowej

- Roboty rozbiórkowe i  wykończeniowe.

2.Wskaźniki do kosztorysowania

Do kosztorysowania przyjęto wskaźniki  na podstawie publikacji  Sekocenbud   1 Kwartał 2007-04-27

Przyjęto średnie w kraju  wskaźniki procentowe

Kosztów pośrednich  Kp  67,4% (R,S)

Zysku  Z 12,9% (R+Kp(R),S+Kp(S)

Ceny jednostkowe materiałów  wraz z kosztami ich zakupów , średnie  z 2Kw  2007 Sekocenbud

Stawka robocizny – wartość średnia  dla województwa mazowieckiego 10,63 zł/r-g  na podstawie  wydawnictwa Sekocenbud

Kalkulację sporządzono metodą uproszczoną

3 Termorenowacja przegród zewnętrznych

3.1.  Termorenowacja ścian zewnętrznych

Zakłada się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką -mokrą  polegającą na  obłożeniu warstwą styropianu grubości 12 cm oraz ocieplenie ścian  piwnic styropianem grubości 8 cm o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Ościeża  otworów okiennych i drzwiowych    ocieplane  styropianem gr 7 cm

W systemie należy stosować płyty styropianowe według normy PN-C-20130/1999; dla płyt rodzaju FS /EPS

Założono wymianę wszystkich okapników

3.2. Termorenowacja stropodachu

Zakłada  się ocieplenie dachu płaskiego poprzez położenie  dwóch warstw wełny mineralnej  o łącznej gr  9 cm  na folii  pcv oraz  wymianę pokrycia dachowego z blachy z wykonaniem obróbek blacharskich i częściową wymianą elementów konstrukcji drewnianej.

Założono  również wymianę rynien i rur spustowych .

Istniejącą instalację odgromową należy wymienić na nową ze stali ocynkowanej z zastosowaniem drutu o średnicy 6 mm.

Instalacja odgromowa podlega badaniom skuteczności działania

3.3 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

Wymiana okien odbywać się będzie zgodnie z projektem budowlany oraz wykazem okien i drzwi  przeznaczonych do wymiany. Szczegóły stolarki okiennej w projekcie budowlanym.

Podstawowe parametry:

- „U” okna  ( 1,3 W/m2K    („U” szyb zespolonych   ( 1,1 W/m2K)

- otwieranie 		zgodnie z wykazem

- montaż		na piance montażowej i elementach kotwiących