Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA NR ..................

W dniu ............................................ w Somiance,

pomiędzy

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Somiance, reprezentowaną przez:

Andrzeja Piątka –  Kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej

przy kontrasygnacie Anny Krulikowskiej– Skarbnika Gminy Somianka

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1.	.......................................................

2.	.......................................................

zwanym  dalej  „Wykonawcą”  REGON  ...............................  NIP  ...................................,

działającym na podstawie ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  z  2010  r.  Dz.  U.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),  na

podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający  zleca,  a Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  wybudowanie  182 sztuk przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  oraz  2  sztuk  przyszkolnych biologicznych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  Gminy  Somianka pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego w  ramach  realizacji zadania  pn.  Uporządkowanie  gospodarki  wodno  ściekowej  na  terenie  gminy  Somianka  –  przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2.	Zakres  robót  stanowiących  przedmiot  Umowy  obejmuje  m.  in  wykonanie  robót budowlano – montażowych 184 sztuk biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z:

a)	przeprowadzeniem rozruchu mechanicznego i technologicznego,

b)	obsługą  geodezyjną    wytyczenie  i  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej,

c)	przeszkoleniem  użytkowników  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  przekazaniem  książek eksploatacji..

d)	przeprowadzeniem w 20szt oczyszczalni badania ścieku oczyszczonego przez odpowiednie instytucje posiadających odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania tego typu czynności i badań oraz przekazania wyników Zamawiającemu

3.	Wykaz lokalizacji oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr …. do Umowy.

4.	W  przypadku  wycofania  się  właściciela  danej  nieruchomości  z  udziału  w  realizacji inwestycji,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  przewidzianych  do wybudowania przydomowych oczyszczalni wraz z elementami jej towarzyszącymi. Zmiany te zostaną odzwierciedlone  w  Harmonogramie  robót,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  4  i  nie  będą stanowić zmiany lub modyfikacji Umowy.

5.	Szczegółowy zakres robót określają załączniki do niniejszej Umowy:

1)	załącznik nr ….. – projekty budowlano wykonawcze,

2)	załącznik nr ……. – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3)	załącznik nr …….. – mapy geodezyjne plan zagospodarownia terenu poszczególnych działek, zwane dalej „dokumentacją techniczną”.

6.	W  przypadku  rozbieżności  postanowień  dokumentu  Umowy  z  innymi  dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy, rozstrzygające i nadrzędne znaczenie mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy.

7.	Zadanie  objęte  przedmiotem  zamówienia  jest  współfinansowane  ze  środków pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w  oparciu  o  umowę  Nr.   o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie  gminy  Somianka   powiat  wyszkowski”,  zawartą  pomiędzy  województwem mazowieckim a gminą Somianka w dniu

§ 2

1.	Z  zastrzeżeniem  ust.  4,  wprowadzenie  Wykonawcy  na  teren  budowy  nastąpi  do  dnia .......................  na  podstawie  protokołu  sporządzonego  z  udziałem  inspektora  nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela użytkownika obiektu. W dniu wprowadzenia na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy wewnętrzny dziennik budowy.

2.	Termin zakończenia przedmiotu  Umowy  wraz  z  bezusterkowym  odbiorem  końcowym  –  nie później niż do dnia  31.10.2011 r.,

3.	Przed  wprowadzeniem  na  teren  robót,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od daty  zawarcia  Umowy,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  aktualny Harmonogram  robót  w podziale  na  roboty  wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty  wykonywane  przez Podwykonawców (o ile dotyczy). Harmonogram musi uwzględniać następujące założenia:

a)	zakończenie całości zadania w terminach określonych w ust. 2,

c)	wykonanie robót przy założeniu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców i jak najmniejszych utrudnień w ruchu pojazdów, w tym w szczególności poprzez właściwą organizację wykonywania poszczególnych elementów robót,

d)	wykonywanie  robót  w  dniach  powszednich,  pomiędzy  godziną  9  (dziewiątą)  a godziną 18 (osiemnastą),

g)	oddanie  do  odbioru  całości  przedmiotu  Umowy  oraz  rozliczenie  całości  przedmiotu Umowy z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 4 i § 8 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 2.

4.	Wprowadzenie  na  budowę  może  nastąpić  po  akceptacji  przez  Zamawiającego harmonogramu, o którym mowa w ust. 3. Harmonogram spełniający wymogi określone w ust.  3,  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym, stanowić  będzie  załącznik  nr  …..  do  Umowy. Zmian  w  harmonogramie  można  dokonać  za  zgodą  Stron  Umowy.  Zmiany  w harmonogramie  nie  stanowią  zmian  Umowy  i  nie  wymagają  aneksu  do  niej.  Zmiany  w harmonogramie  nie  mogą  zmieniać  ustaleń  zawartej  Umowy.  Brak  złożenia Zamawiającemu  prawidłowego  Harmonogramu,  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  3, stanowić będzie wykonywanie umowy z rażącym naruszeniem jej postanowień.

§ 3

1.	Obowiązki Zamawiającego:

1)	udostępnienie Wykonawcy terenu robót w terminie do dnia ..............,

2)	przekazanie  Wykonawcy  zgłoszenia  robót  budowlanych  do  właściwego  organu architektonicznego,

3)	przekazanie wewnętrznego dziennika budowy,

4)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5)	dokonanie odbiorów robot zanikających i odbioru końcowego,

6)	zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  niniejszej Umowy (za wykonane i odebrane roboty).

2.	Obowiązki Wykonawcy:

1)	wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  m.  in.  z  normami  wymienionymi  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót, warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych	(przy  użyciu sprzętu,  urządzeń  i  materiałów  o  jakości  odpowiadającej  stosownym  przepisom, normom,  standardom)  oraz  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

2)	wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

a)  	ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  z  2006 Dz.  U.  Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  –  Prawo  Wodne  (Dz.U.  Nr  115,  poz.  2019  z  poźn. zm.),

b) 	ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.),  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.),

c) 	ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr. 49/94 poz.196),  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla środowiska wodnego,

d)	rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz. 924),

e) 	rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na środowisko  oraz szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.U.  Nr  257,  poz.  2573  z późn. zm.),

f)  	rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  maja  2009  r  w  sprawie  form  i sposobu  prowadzenia  monitoringu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685),

3)	wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  i  powszechnego  lub jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  art.  10  ustawy  z  dnia  7  lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z Ofertą,

4)	dostosowanie  się  do  decyzji  Zamawiającego  i  powołanego  przez  niego  inspektora nadzoru,  który  ma  prawo  w  każdym  momencie  realizacji  przedmiotu  Umowy zrezygnować  z  części  robót  i  użytych  materiałów,  jeżeli  nie  będą  one  zgodne  z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta winna nastąpić w formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,

5)	przejęcie  od  Zamawiającego  placu budowy,  gospodarowanie  nim  od  czasu  jego przejęcia  do  czasu  wykonania  i  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  oraz zabezpieczenie terenu robót pod względem bhp., ppoż. i przepisów powołanych w pkt 2,  w  tym  właściwe  ogrodzenie  i  oznakowanie  placu  budowy,  a  także  ponoszenie odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  szkody  powstałe  w trakcie  realizacji  Umowy.  Projekt  organizacji  i  zagospodarowania  placu  budowy Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt,

6)	zagospodarowanie  terenu  zaplecza  i  placu  budowy  oraz  sprawowanie  dozoru  mienia na terenie robót,

7)	opracowanie  na  własny  koszt  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  BIOZ,  przed wprowadzeniem  na  budowę,  stosownie  do  wymagań  określonych  przepisami zawartymi  w  rozdz.  3  art.  21a  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.  1126);  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  BIOZ  będzie  stanowił  załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę,

8)	prowadzenie  robót  w  sposób  nie  powodujący  szkód,  w  tym  zagrożenia bezpieczeństwa, ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  i  prywatnej.  W  przypadku,  gdy  w  wyniku  niewłaściwego  prowadzenia  robót  przez Wykonawcę  nastąpi  w/w  uszkodzenie  lub  zniszczenie,  Wykonawca  na  swój  koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

9)	organizacja  i  wykonanie  robót  z  założeniem  jak  najmniejszej  uciążliwości  dla mieszkańców  lub  użytkowników  nieruchomości,  na  których  są  wykonywane  roboty, w tym wykonanie robót z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 3 lit. c) i d), a także uzgadnianie podczas prowadzenia robót, z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych,  z  upoważnionym  przedstawicielem  Zamawiającego,  dni  i  godzin wykonania robót,

10) zapewnienie  własnym  kosztem  i  staraniem  zabezpieczenia  p.  pożarowego,  ochrony znajdującego  się  na  placu  budowy  mienia  oraz  warunków  bezpieczeństwa,  w  tym również  przestrzeganie  wszystkich  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  i  ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  pracowników  w  przypadku  szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,

11) posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  firmy  przez  cały  okres realizacji  zamówienia,  zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia i  Oferty  –  kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr …. do niniejszej Umowy,

12) stosowanie  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkich  przepisów  dotyczących  ochrony środowiska  naturalnego;  ewentualne  opłaty  i  kary  za  przekroczenie  tych  przepisów obciążają Wykonawcę,

13) wyznaczenie  Kierownika  Budowy  koordynującego  realizację  zadania  i  pełniącego funkcję  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane  przez  cały  czas  prowadzenia procesu budowlanego,

14) zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót  zanikających  i ulegających zakryciu.  Nie  zgłoszenie  tych  robót  inspektorowi  daje  podstawę  Zamawiającemu  do żądania  odkrycia  robót  i  przywrócenia  stanu  poprzedniego  na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy,

15) ponoszenie  odpowiedzialności  za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  jak  za działania i zaniechania własne,

16) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót,

17) zapewnienie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  mediów  niezbędnych  do wykonania robót,

18) prowadzenie  dokumentacji  budowy  i  przygotowanie  oraz  przekazanie  dokumentacji powykonawczej,

19) wykonanie  wszystkich  niezbędnych  badań  i  prób  oraz  wykonanie  niezbędnego rozruchu  zainstalowanych  urządzeń  i  instalacji  oraz  przeszkolenie  użytkowników wybudowanych  oczyszczalni  wraz  z  przekazaniem  książek  eksploatacji,  protokołów badań,  instrukcji  obsługi,  kart  gwarancyjnych  itp.  Przeprowadzenie  szkolenia  musi być potwierdzone wydaniem np. stosownego zaświadczenia, certyfikatu itp.,

20) zapewnienie pełnej bieżącej obsługi geodezyjnej przedmiotu Umowy oraz wykonanie i  przekazanie  Zamawiającemu powykonawczej  dokumentacji  geodezyjnej,  w  tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz naniesienie wykonanych oczyszczalni na  mapy  geodezyjne  ze  zgłoszeniem  do  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

21) uporządkowanie  terenu  budowy  i  zaplecza  oraz  terenów  przyległych,  zniszczonych przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  robót  związanych  z  Umową,  po  zakończeniu robót i wydanie go Zamawiającemu w stanie co najmniej zgodnym ze stanem sprzed wydania terenu budowy w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót,

22) przekazanie protokolarne Zamawiającemu wykonanych robót.

23) Sporządzeniu po zamontowaniu każdej oczyszczalni na danej działce kosztorysu powykonawczego oraz po zakończeniu całości zadania zbiorczego kosztorysu powykonawczego.

3.	W  przypadku  gdy  Wykonawca  realizuje  zamówienie  z  udziałem  podwykonawców, Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe,  zgodne  z  przepisami  prawa  i terminowe  wykonanie  całego  przedmiotu  Umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4.	Wykonawca  oświadcza,  że  podwykonawcom  zostaną  powierzone  następujące  roboty budowlane:  ........................................................................................................................... (o ile dotyczy).

5.	Do  zawarcia  Umowy  na  roboty  budowlane  z  podwykonawcą  jest  wymagana  zgoda Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  5  dni  od  przedstawienia  mu  przez Wykonawcę  Umowy  z  podwykonawcą  lub  jej  projektu,  wraz  z  częścią  dokumentacji dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w  umowie  lub  projekcie,  nie  zgłosi  na  piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy. W przypadku, gdy  Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  z  pomocą  Podwykonawców  bez  zgody Zamawiającego, Zamawiający  może wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do  czasu  wykazania  przez  Wykonawcę,  iż  spełnił  on  wobec  swojego  podwykonawcy wszelkie świadczenia za wykonanie tych robót.

6.	Do  zawarcia  przez  podwykonawcę  Umowy  z  dalszym  podwykonawcą  jest  wymagana zgoda  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Przepis  ust.  5  zdanie  drugie  i  trzecie  stosuje  się odpowiednio.

7.	Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  usunięcia  z  placu  budowy  każdego  z  pracowników  Wykonawcy  i  Podwykonawców,  który  przez  swoje  zachowania  i  jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.

8.	W  celu  wynikającym  z  ust.  3  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie pełnego nadzoru wykonawczego.

§ 4

1.	Całkowite maksymalne wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację  całości  przedmiotu  Umowy,  na  podstawie  złożonej  Oferty  Wykonawcy oraz kosztorysu ofertowego, stanowiącej załącznik nr ……. do niniejszej Umowy, opiewa na kwotę:  ............................................... zł.,  (słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................).

2. 	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według uzgodnionych, cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiaru robót. W przypadku zmniejszenia  ilości  przewidzianych  do  wybudowania  przydomowych  oczyszczalni wskutek wycofania się właściciela danej nieruchomości z udziału w realizacji inwestycji, wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  zostanie  pomniejszone  o,  ustaloną  zgodnie  z Ofertą  Wykonawcy,  wartość  przydomowych  oczyszczalni,  z  których  wybudowania Zamawiający  musiał  zrezygnować.  Wykonawcy  nie  przysługują  z  tego  tytułu  wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności finansowe.

3. 	Wynagrodzenie określone w pkt. 1 stanowi wynagrodzenie umowne, które może ulec zmniejszeniu na podstawie rzeczywiście wykonanych robót przemnożonych przez ceny jednostkowe zaoferowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Ceny jednostkowe robót, określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w czasie realizacji zadania.

5	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje całość kosztów robót  i  wydatków  niezbędnych  do  zrealizowania  całości  przedmiotu  Umowy,  na  warunkach określonych  Umową.

6	Wykonawca  oświadcza,  że  przed  podpisaniem  Umowy  dokonał  oględzin  obiektów, zapoznał  się  z  warunkami  wykonywania  robót  i  uwzględnił  je  w  kalkulacji  ceny ofertowej.

7	Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonane  roboty  będzie  płatne  na  podstawie  faktury  końcowej  złożonej  wraz  z  kompletem  dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8	Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rozliczenia  budowy  i  wystawienia  faktury  końcowej  w terminie do 7 dni od daty ostatecznego odbioru.

§ 5

1.	Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  nastąpi:

1)	fakturą  końcową  –  po  podpisaniu  bezusterkowego  protokołu  końcowego  odbioru przedmiotu Umowy.

2.	Protokóły odbioru wbudowania poszczególnych oczyszczalni  oraz  bezusterkowy  protokół  końcowego odbioru  przedmiotu  Umowy  stanowiące  podstawę  do  wystawienia  faktury  końcowej  muszą  być  potwierdzone  –  podpisane  –  zgodnie  z zasadami określonymi w § 8 Umowy.

3	W przypadku wykonywania części robót będących przedmiotem niniejszej Umowy przez Podwykonawców, rozliczenie i zapłata faktur będzie odbywała się następująco:

1)	Wykonawca  składając  fakturę,  która  opiewa  na  zakres  robót  wykonywany  również przez  Podwykonawcę,  dokona  stosownego  podziału  należności  pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole odbioru robót sporządzonym przy udziale Podwykonawcy  potwierdzonym  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie  wskaże  w  składanej  fakturze  numery  rachunków  bankowych  wraz  z określeniem kwot należnych poszczególnym uczestnikom procesu inwestycyjnego tj. Wykonawcy i Podwykonawcom,

2)	Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  przy  składaniu  faktury  kserokopii faktury Podwykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4	Wynagrodzenie Wykonawcy / Podwykonawcy płatne będzie w terminie do  21 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Za  termin  zapłaty  należności  uważa  się  dzień,  w  którym  Zamawiający  polecił  swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy /  Podwykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy / Podwykonawcy wskazany na fakturze.

- Płatności będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr ……………………………………………………………………………...

§ 6

1.	Zabezpieczeniem  należytego  wykonania  Umowy  jest  równowartość  5%  wartości umownej  brutto  określonej  w  §  4  ust.  1,  tj.  ........................................................  zł., słownie ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................

2.	Wykonawca,  przed  podpisaniem  Umowy  przez  Strony,  wniósł  zabezpieczenie  w wysokości określonej w § 6 ust. 1 w formie .......................................................................  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu zostało  wpłacone  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego  w    ...................................  nr ........................................................................

3.	W  przypadku  pokrycia  kar  umownych  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania przedmiotu  Umowy,  o  czym  mowa  w  §  10  ust.  2,  Zamawiający  w  celu  zabezpieczenia roszczeń  wynikających  z  niniejszej  Umowy,  zatrzyma  należną  kwotę  zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur do osiągnięcia jego wielkości umownej.

4.	Część  zabezpieczenia,  w  kwocie  70%  wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania Umowy  zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przez co rozumie się podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Pozostała część tj. 30%  ustalonej  kwoty  zabezpieczenia  przeznaczona  będzie  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 	w 	okresie 	rękojmi 	za 	wady, 	o 	której 	mowa  w  §  9,  i  zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu rękojmi  za  wady.  Wykonawca  winien  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  do Zamawiającego o zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na co najmniej 7 dni przed upływem wyżej określonych terminów.

5.	Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  przepada  w  całości  na  rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 13.

6.	W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego powiadomienia  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  o  zmianie  siedziby  lub  nazwy  firmy Wykonawcy,  osób  reprezentujących  Wykonawcę,  ogłoszeniu  upadłości  Wykonawcy, wszczęciu  postępowania  układowego,  w  którym  Wykonawca  uczestniczy  oraz zawieszeniu  działalności  firmy.  Nie  zawiadomienie  w  terminie  Zamawiającego  o  wyżej wymienionych  zdarzeniach  może  skutkować,  zależnie  od  woli  Zamawiającego, przepadkiem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 7

1.	Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  lub  rozwiązać  Umowę  bez  wyznaczania dodatkowego  terminu,  jeżeli  Wykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  robót  lub  ich wykonaniem, a w szczególności:

a) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 10 dni od daty określonej w § 2 ust. 1,

b) zaniechał  realizacji  robót  nieprzerwanie  przez  okres  co  najmniej  14  dni,  chyba  że zaniechanie  miało  miejsce  w  skutek  działania  siły  wyższej  lub  w  przypadku występowania  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  zgodne  ze  sztuką budowlaną prowadzenie robót,

c) zwłoka w wykonaniu Umowy przekroczy 14 dni.

2.	Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy,  jeżeli  Wykonawca  nie  przedłoży  dowodu przedłużenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  w  przypadku  gdy ubezpieczenie wygasa w trakcie realizacji robót.

3.	Zamawiający może  rozwiązać Umowę, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne z ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z przepisami prawa, uzgodnieniami lub zaleceniami  Zamawiającego  i  pomimo  wezwania  do  zmiany  sposobu  wykonania  robót  i wyznaczenia  mu  w  tym  celu  odpowiedniego  terminu  nie  wywiązuje  się  należycie  z Umowy.

4.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie  służyło  interesowi  publicznemu,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili zawarcia  Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania robót.

5.	W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  lub  rozwiązania  Umowy  przez  Zamawiającego inspektor  nadzoru  winien  ustalić  wartość  wykonanych  przez  Wykonawcę  robót,  a także wartość  nie  zużytych  i  pozostawionych  na  budowie  materiałów,  zaplecza  budowy  i budowli tymczasowych.

6.	Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że  Wykonawca  nie  stawi  się  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego,  wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

7.	W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  lub  rozwiązania  Umowy  przez  Zamawiającego  z tytułów wymienionych w ust. 13:

1)	Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym związane,

2)	Wykonawca  sporządzi  przy  udziale  Zamawiającego  protokół  inwentaryzacji  robót  w toku na dzień odstąpienia lub rozwiązania Umowy oraz zabezpieczy na swój koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,

3)	zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy,  o  którym  mowa  w  §  6,  przepada  na rzecz Zamawiającego,

4)	Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zatrzymania  należności  Wykonawcy  za wykonane roboty, na dzień odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy:  w  poczet  pokrycia  różnicy  pomiędzy  wartością  robót  nie  wykonanych  przez Wykonawcę  na  dzień  odstąpienia  od  Umowy  lub  rozwiązania  Umowy  a wartością robót ustaloną w drodze zlecenia ich wykonania innemu wykonawcy,  w poczet pokrycia różnicy pomiędzy wysokością kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a) a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

5)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, które poniósł z powodu opóźnień.

§ 8

1.	Ustala się, że przedmiotem odbioru:

1)	częściowego  –  będą  roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu

2)	końcowego  –  będzie  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2.	Roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu  odbiera  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  terminie  3  dni  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  wpisem  do  wewnętrznego dziennika budowy.

3.	Wykonawca w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zamontowaniu oczyszczalni i zakończeniu prac na każdej z działek wymienionych w załączniku nr ……. do umowy dokona zgłoszenia gotowości do ich odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomi pisemnie  Zamawiającego.  Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  z  udziałem inspektora  nadzoru  czynności  odbioru  robót  danego  etapu  w   ciągu dwóch dni  roboczych  po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu  gotowości do odbioru tych robót. Do odbioru robót na poszczególnych działkach  postanowienia  ust.  7–8  stosuje  się  odpowiednio.

4.	W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1)	przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby, sprawdzenia i pomiary; o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do wewnętrznego  dziennika  budowy  nie  później  niż  na  1 (jeden) dzień  roboczy  przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,

2)	stwierdzi zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych  pomiarów,  wpisem  do  wewnętrznego  dziennika  budowy,  co  zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Brak ustosunkowania się  do  wpisu  w  ciągu  2  dni  będzie  oznaczało  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  z dniem wpisu do wewnętrznego dziennika budowy,

3)	przygotuje  komplet  wszystkich  dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa  i  postanowieniami  niniejszej  Umowy,  a  w  szczególności:  dokumentację powykonawczą,  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych,

4)	na  nie  mniej  niż  3  dni  przed  planowanym  terminem  zakończenia  robót  określonym  w  §  2  ust.  2  złoży  Zamawiającemu  pisemne  zawiadomienie  o  planowanym osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  końcowego  wraz  z  opinią  inspektora  nadzoru  o możliwości osiągnięcia gotowości w tym terminie.

5.	Ustala się, że Zamawiający na nie mniej niż 3 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego  –  z  uwzględnieniem  ust.  3  –  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru końcowego  nie  później  niż  w trzecim  dniu  po  otrzymaniu  zgłoszenia  o  osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6.	Czynności  odbioru  końcowego  robót  od  Wykonawcy  dokonują  przedstawiciele Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru.

7.	Wykonawca  zobowiązany  jest  być  przy  odbiorze  końcowym  osobiście  lub  wyznaczyć w tym  celu  upoważnionego  pisemnie  pełnomocnika.  Nieobecność  Wykonawcy  lub pełnomocnika  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,  Wykonawca  traci  jednak  w  tym wypadku  prawo  do  zgłoszenia  swoich  zastrzeżeń  i  zarzutów  w stosunku  do  wyniku odbioru. Przy wyżej wymienionym odbiorze obecny winien być kierownik budowy.

8.	Zamawiający  ma  prawo  w  trakcie  realizacji  robót  albo  po  ich  zakończeniu  odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub  ofertą.  Powstałe  z  tego  tytułu  koszty  ponosi  Wykonawca  niezależnie  od  kar umownych.

9.	Warunkiem  dokonania  odbioru  końcowego  jest  skompletowanie  i  przedłożenie  przez Wykonawcę  Zamawiającemu  pełnej  dokumentacji  i  oświadczeń,  o  których  mowa  w niniejszej umowie.

10. Za  termin  zakończenia  przedmiotu  Umowy  uważać  się  będzie  datę  rozpoczęcia  odbioru  z  zastrzeżeniem  przypadku  przerwania  odbioru  z przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy.  Wówczas  terminem  zakończenia  robót  będzie  data  podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu których nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót.

11. W przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, czynności odbioru zostaną przerwane do czasu usunięcia wszystkich usterek. Zapis ust. 9 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

12. W  przypadkach,  o  których  w  ust.  9  i  ust.  10,  Wykonawca  będzie  pozostawał  w  zwłoce  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  przez  okres  liczony  od  dnia  wstrzymania  czynności odbioru do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

13. Wykonawca  może  wystawić  fakturę  końcową  po  podpisaniu  bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie.

§ 9

1.	Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji jakości oraz 36 miesięcy rękojmi za wady na całość  wykonanych  robót.  Dla  dostarczonych  i  zamontowanych  materiałów  i  urządzeń, Wykonawca  zapewnia  gwarancję  producenta,  jednakże  na  okres  nie  krótszy  niż  36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2.	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego od której rozpoczyna się bieg  gwarancji  i  rękojmi,  uważa  się  datę  odbioru  potwierdzoną  protokołem bezusterkowego końcowego odbioru robót.

3.	Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  wad  i  usterek  ujawnionych  w  okresie odpowiedzialności  gwarancyjnej  na  własny  koszt  w  czasie  nie  dłuższym  niż  5  dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony mogą uzgodnić inny termin niż wyżej wymieniony za zgodą Zamawiającego.

4.	Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wady  lub  usterki  w  terminie  wskazanym  w  ust.  3, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości i na zasadach określonych § 10 ust.  1  lit.  c),  co  nie  pozbawia  Zamawiającego  możliwości  dochodzenia  odszkodowania  w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający ma również  prawo  w  tym  wypadku  usunąć  wady  i  usterki  bez  dodatkowego  powiadamiania Wykonawcy,  a  poniesionymi  kosztami  obciąży  wówczas  Wykonawcę.  Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty  doręczenia  Wykonawcy  odpowiedniej  faktury.  Wykonanie  wyżej  wymienionych uprawnień przez Zamawiającego nie powoduje wygaśnięcia gwarancji.

5.	W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4  zdanie  drugie,  do  momentu  usunięcia  wady  lub usterki przez osobę trzecią, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa  w  §  10  ust.  1  lit.  c),  co  nie  pozbawia  Zamawiającego  możliwości  dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6.	Jeżeli  w  okresie  gwarancyjnym,  ten  sam  element  ulegnie  2krotnemu  uszkodzeniu, wówczas  Wykonawca  będzie  zobowiązany  na  własny  koszt  do  wprowadzenia  w  uzgodnionym  obustronnie  terminie  zmian  i  dokonania  naprawy  przedmiotu  Umowy  w  sposób,  który  wyeliminuje  występowanie  uszkodzeń  w  przyszłości.  Termin wprowadzenia  tych  zmian  i  dokonania  tych  napraw  nie  może  być  dłuższy  niż  5  dni roboczych i nie powinien  zagrażać  prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  objętej  treścią  niniejszego  ustępu,  Strony  powołają niezależnego  eksperta,  który  sporządzi  ocenę  poprawności  zastosowanego  rozwiązania. Jeżeli  ocena  będzie  negatywna,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  zastosować  się  do zaleceń eksperta, w terminie określonym w zdaniu drugim ust. 6 na własny koszt oraz do poniesienia  kosztów  opinii  eksperta.  Koszty  opinii  pozytywnej  zostaną  poniesione  po połowie przez Strony.

7.	Okres gwarancji będzie przedłużony w następujących sytuacjach:

a)	jeżeli  wykonując  obowiązki  z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  dostarczył  zamiast rzeczy  wadliwej  rzecz  wolną  od  wad  albo  dokonał  istotnych  napraw  rzeczy,  termin gwarancji  dla  tych  rzeczy  biegnie  na  nowo  od  chwili  dostarczenia  rzeczy  bądź  jej części wolnej od wad lub zwrócenia naprawionej rzeczy bądź jej części,

b)	w  przypadku  dokonania  napraw  innych  niż  wymienione  w  lit.  a)  termin  gwarancji ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  Zamawiający  wskutek  wady  rzeczy  nie mógł z niej korzystać.

8.	Postanowienia  ust.  17  znajdują  odpowiednie  zastosowanie  w  przypadku  dokonania odbiorów częściowych.

§ 10

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za  odstąpienie  od  Umowy  lub  w  przypadku  rozwiązania  Umowy  przez Zamawiającego  z  przyczyn,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  13,  lub  w  przypadku odstąpienia  od  Umowy  lub  rozwiązania  Umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  nie zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1,

b) 	za  zwłokę  w  oddaniu  przedmiotu  Umowy  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

c)	za  zwłokę  w  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  4	ust.  1  za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od momentu przypadającego na ich usunięcie,

d) 	za opóźnienie w oddaniu do użytkowania oczyszczalni, o których mowa w w § 2 ust. 3– w wysokości 10.000 zł za każdą nie oddaną oczyszczalnię,

e)	za  opóźnienie  w  końcowym  rozliczeniu  robót  (w  tym  w  wystawieniu  i  złożeniu faktury),  o  czym  mowa  w  §  4  ust.  7,  w  wysokości  0,05  %  wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający  ma  prawo  do  potrącenia  kar  umownych,  o  których  mowa  wyżej  przy zapłacie  wynagrodzenia  lub  poprzez  potrącenie  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania Umowy według własnego wyboru.

3.	Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4.	Kary umowne będą płatne na podstawie not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia przez Zamawiającego.

5.	Zapłacenie  lub  potrącenie  kary  za  niedotrzymanie  terminu  nie  zwalnia  Wykonawcy  z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

6.	Kary umowne, o których mowa w ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem zwłoki.

§ 11

1.	Jeżeli  z  powodu  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  osoby  trzecie wystąpią  z  roszczeniami  o  naprawienie  szkody,  której  przyczyną  powstania  była  wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

2.	O  powstałych  wadach  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Zamawiający  powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich  potwierdzenia  i  ustalenia  terminu  ich  usunięcia.  Do  ustalenia  terminu  stosuje  się postanowienia § 9 ust. 3.

§ 12

1.	Bezpośredni  nadzór  nad  robotami  i  ich  koordynację  z  ramienia  Wykonawcy  sprawować będzie kierownik budowy .......................................................................................

2.	Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru robót .............................................

3.	Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy. Może  być  dokonywana  przez  Stronę,  której  dotyczy  i  staje  się  skuteczna  wobec  drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§ 13

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość  zmiany,  za  zgodą  obu  Stron,  postanowień  zawartej  Umowy,  pod  warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności , o ile nie będą istotne:

a)	konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  uzasadniona  w  następstwie  obiektywnych okoliczności  uniemożliwiających  wykonywanie  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę zgodnie z dokumentacją techniczną,

b)	w  przypadku,  gdy  zmiany  te  będą  korzystne  dla  Zamawiającego  bez  zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

§ 14

1.	Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  aneksu  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem nieważności.

2.	Zmiana  siedzib  Stron  lub  zmiana  nazwy  firmy  Wykonawcy  lub  osób  reprezentujących Strony,  nie  stanowi  zmiany  lub  modyfikacji  treści  Umowy  i  staje  się  skuteczna  wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3.	W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  powszechnie obowiązujące  przepisy  prawa,  w  szczególności  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

4.	Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy wymagana jest  pisemna  zgoda  Zamawiającego  wyrażona  przed  dokonaniem  cesji  pod  rygorem nieważności.

5.	Spory  mogące  wyniknąć  przy  realizacji  niniejszej  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA